## Slide 1: 无信控路口多车协同
方案设计

## Slide 2: 目录
需求/功能简介
算法设计
仿真demo
云端部署方法
测试方法

## Slide 3: 需求/功能简介
单车智能缺点
  无全局视角统筹规划
无信控路口多车协同功能
  协同区域内（距离路口200米内），车辆速度受云端算法控制
  使得网联车模拟队列行驶通过路口
  交通流冲突关系构建 → 虚拟队列构建 → 速度规划
需求内容 | 备注
规划无信控路口周围车辆们的车速 | 
车辆纵向加速度限制 | （-3m/s^2，1.5m/s^2）
避免与其他车辆碰撞 | 
200米

## Slide 4: 算法设计
交通流冲突关系构建
  搜索所有的路径冲突
一一对应：交通流 ↔ 路口内lane
交通流冲突关系 → 车辆冲突关系

## Slide 5: 算法设计
虚拟队列构建
  按照与路口距离对车辆排序
    虚拟头车：路口最近车辆前方25米，车速为路口限速
  搜索各个车辆之间的冲突关系
    依据交通流冲突关系
  构建虚拟队列表示跟驰关系
    遍历每一辆车，求其CIPV
      车辆冲突关系图中，其父节点们中层数最大的一个（虚拟队列中，所有前车中最近的一个）
      每一辆车皆与CIPV保持一定距离 → 车辆冲突关系图中，任意一对冲突车辆无碰撞
车辆排序
车辆冲突关系
虚拟队列

## Slide 6: 算法设计
速度规划
  冲突的避免
    保持虚拟队列内的跟驰关系
  通行效率的提升
    同一层无冲突车辆间尽量同时通过路口
  反馈控制
    补偿跟驰距离误差和速度误差
      只补偿同一层无冲突车辆间、k层之内（可取为2）跟驰车辆间的误差
      目标跟驰距离为层数差乘以期望固定距离

## Slide 7: 仿真demo
人工驾驶
  sumo驾驶员模型
  完成所有车辆的路口通行
    耗时27秒

## Slide 8: 仿真demo
多车协同
  按算法车速行驶
  完成所有车辆的路口通行
    耗时12秒

## Slide 9: 仿真demo
多车协同
  保持虚拟队列内的跟驰关系
  同一层无冲突车辆间尽量同时通过路口

## Slide 10: 云端部署方法
算法输入
  协同区域内车辆数：numOfVehs
  各车辆与路口沿车道的距离（m）：数组dis2center
  各车辆速度（m/s） ：数组velocity
  各车辆加速度（m/s^2）：数组accel
  存在冲突且比第i辆车更近的车辆们的序号：pConflict（i）
算法输出
  各车辆目标车速（m/s） ：数组vTarget

## Slide 11: 云端部署方法
算法输入
  存在冲突且比第i辆车更近的车辆们的序号：pConflict（i）
    遍历协同区域内每一辆车，确定将经过各个路口内车道的车辆id
      按照车辆转向灯信息确定全局路径linkSet
      根据linkSet，从车辆当前位置出发构建laneList直至路口内车道laneInter（不考虑车辆换道）
      将车辆id挂载到路口内车道laneInter
laneList
laneList
laneInter
laneInter

## Slide 12: 云端部署方法
算法输入
  存在冲突且比第i辆车更近的车辆们的序号：pConflict（i）
    遍历协同区域内每一辆车，搜寻与之冲突的车辆
      根据车辆id确定其将经过的路口内车道laneInter
      搜寻所有与laneInter冲突的车道们laneConflict（汇聚：同一enode、分流：同一snode、相交）
      查找将经过laneConflict的车辆们，确定pConflictPre（i）

## Slide 13: 云端部署方法
算法输入
  存在冲突且比第i辆车更近的车辆们的序号：pConflict（i）
    在pConflictPre（i）中，找到距离路口更近的车辆们，确定pConflict（i）

## Slide 14: 测试方法
在选定的一个路口实现协同算法并进行联合云控仿真测试
即将进入路口的所有车皆为网联车，路线由仿真脚本决定
  云端无指令时：使用sumo驾驶员模型行驶
  云端有指令时：完全按照目标车速行驶（speedMode=0）
虚拟道路交通环境
云端环境
多车协同算法
目标车速
融合感知数据
冲突关系搜寻
车辆模型
协同范围内车辆搜寻
Notes: 两个阶段：首先测试基本功能，之后比较优劣性（与现有单车算法、现有云控规划算法）

## Slide 16: 云端部署方法
算法输入
  存在冲突且比第i辆车更近的车辆们的序号：pConflict（i）
    遍历协同区域内每一辆车，确定将经过各个路口内车道的车辆id
      按照车辆转向信息确定全局路径linkSet
      根据linkSet，从车辆当前位置出发构建laneList直至路口内车道laneInter（不考虑车辆换道）
      将车辆id挂载到路口内车道laneInter
    遍历协同区域内每一辆车，搜寻与之冲突的车辆
      根据车辆id确定其将经过的路口内车道laneInter
      搜寻所有与laneInter冲突的车道们laneConflict（汇聚：同一enode、分流：同一snode、相交）
      查找将经过laneConflict的车辆们，确定pConflictPre（i）
    在pConflictPre（i）中，找到距离路口更近的车辆们，确定pConflict（i）